Modificación Webcam a modo Raw

Creado por:

-Mauricio López Escobar

http://astrosurf.com/tiotuyin/

Colaboración:

-José Luis Lamadrid

-Juan Breuer http://www.astropacheco.tk/

-Toni García http://www.storecard.tk/

Paso 1

Descargar la última versión de WCRMAC e instalarla.

http://www.burri-web.org/bm98/stuff/wcrmac-1.0.79.zip

Paso 2

Descargar Macros Bond versión 1.4

http://astrosurf.com/astrobond/BERaw.zip

Sobrescribir las macros, con las nuevas, en el directorio:

C:\Archivos de programa\TWIRG\WcRmac\macros\

Paso 3

Ejecutar la aplicación para captura de video

-Philips Vrecord

-Selene

-k3ccd tools

La cámara debe estar activa para que el programa vcrmac se comunique con ella.

Paso 4

-Ejecutar el programa VcRmac, menú Webcam, opción DS Interfase.

Seleccionar la cámara y dale al botón Connect.

Paso 5

-Ir a la pestaña Tools y hacer click en Dump the current camera configuration to the clipboard. Te tiene que indicar como se ejecuta en la barra de progreso.

Paso 6

-Para reguardar los binarios de la cámara se puede utilizar la siguiente pantalla:

-Donde presionando el botón:

-Te permitirá grabar con el nombre que quieras en forma binaria el firmware de la cámara.

-Adicionalmente para restaurarlo posteriormente de ser necesario puedes utilizar

-Esta funcionalidad carga y descarga el firmware completo.

-La opción por macros modifica valores puntuales únicamente. Dicho de otra forma cambia los seteos de bytes específicos del firmware y no todo el firmware.

-Las macros de esta pantalla de Macros:

Paso 7

-Las macros solo hacen que modificar unos pocos parámetros de la eeprom.

-Ahora viene el paso de escritura de la eeprom.

-Ve a la pestaña Macros y tendrás 4 opciones que escoger según la CCD.

101- RAW monocromo

102- RAW color

103- Color optimizado.

104- Restaurar valores de fábrica.

Paso 8

Selecciona la opción 102 y dale Run checked. En unos segundos ya tendrás la cámara en modo RAW.

Paso 9

La imagen de la cámara se ve en blanco y negro con una especie de cuadriculado, si es así, es que el proceso se ha realizado de manera correcta.

Paso 10

-Utilizar el programa Aviraw aplicar el filtro Debayer para recuperar el Color pasando de RAW a RGB, para bajar el programa pueden entrar en:  http://arnholm.org/astro/software/aviraw/

-Hacer clic en "files" y "guardar como…"

Creado por:

-Mauricio López Escobar

http://astrosurf.com/tiotuyin/

Colaboración:

-José Luis Lamadrid

-Juan Breuer http://www.astropacheco.tk/

-Toni García http://www.storecard.tk/